BOZZA

ISTRUZIONI di sicurezza per l’avviamento di emergenza dei motoMEZZI aziendali

Premessa

Nell’utilizzo dei nuovi motomezzi aziendali durante l’inverno può accadere che a causa delle basse temperature possano crearsi problemi di avviamento.

Per ovviare a questo inconveniente è previsto l’acquisto di un avviatore di emergenza portatile costituito da una batteria con cavi e pinze (F-3000).

FIG. 1

Nonostante l’utilizzo dell’avviatore di emergenza sia molto semplice si è provveduto a fornire una serie di indicazioni relative all’attività.

In ogni caso, se le operazioni di avviamento e di ricarica del dispositivo non sono effettuate con la necessaria attenzione e perizia, data la possibilità di provocare cortocircuiti e la presenza dell’acido solforico delle batterie, possono insorgere i seguenti rischi:

- Rischio di ustione per gli occhi;

- Rischio di ustione per le mani.

Pertanto, prima di iniziare l’attività è necessario proteggersi con i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione.

Qualora l'acido delle batterie venga a contatto con la pelle o gli abiti, lavare immediatamente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, dopo il lavaggio, chiamare immediatamente il medico.

Istruzioni per l’avviamento di emergenza dei motocicli Liberty 125 da parte del personale di Poste Italiane

L’utilizzo dell’ avviatore di emergenza portatile è riservato al solo personale incaricato, allo scopo specificatamente formato che dovrà avere a disposizione il manuale d’uso dell’avviatore e le presenti istruzioni di sicurezza.

Il preposto dovrà vigilare sul rispetto delle presenti disposizioni.

Il personale incaricato dell’utilizzo dell’avviatore di emergenza, dovrà:

- Leggere il manuale delle istruzioni;

- Proteggersi gli occhi con occhiali antiacido UNI EN 166;

- Proteggersi le mani con guanti antiacido UNI EN 374;

- Fare attenzione a non cortocircuitare l’avviatore con attrezzi o elementi metallici

- Utilizzare e ricaricare in luogo ventilato lontano da sostanze infiammabili;

- Verificare l’integrità dell’isolante dei cavi;

- Non fumare durante le operazioni di avviamento e ricarica

- Se si notano versamenti di acido o cattive condizioni della batteria del mezzo da soccorrere non procedere alla carica, ma segnalare la necessità di sostituzione della batteria;

- Non usare in luoghi umidi o bagnati;

- Non esporre l’apparecchio alla pioggia;

- In caso di guasto dell’apparecchio, segnalare la necessità della riparazione.

OPERAZIONI DI ACCESSO ALLA BATTERIA DEL MOTOMEZZO

La batteria è collocata nella parte superiore del telaio all’interno di un vano ad essa dedicato e chiuso da un portello avvitato.

Per accedere al vano batteria è necessario aprire la serratura della sella, sollevarla e mediante il cacciavite in dotazione al motomezzo svitare le viti con intaglio a stella (frecce 1 e 2 di Fig. 2).

Quindi seguire le istruzioni di avvio sotto riportate.

FIG. 2

### ISTRUZIONI PER L’AVVIO

E’ molto importante fare attenzione a rispettare la sequenza di collegamento (punti 3-4) e di distacco (punto 6) per evitare di causare inavvertitamente un cortocircuito tra gancio sella (freccia 3 Fig. 2) e la pinza positiva (+ rossa).

- Verificare che il livello di carica della batteria dell’F-3000 sia al 100%; in caso contrario, va caricata completamente.

- Arrestare il motore del veicolo.

- Collegare la pinza positiva (+ rossa) al terminale positivo della batteria scarica (freccia 1 FIG. 3).

- Collegare la pinza negativa (- nera) al terminale negative della batteria (freccia 2 FIG. 3).

- Non insistere oltre i 6-8 secondi ed attendere 3 minuti tra un tentativo e l’altro.

- Ad avvio avvenuto, scollegare in primo luogo la pinza negative (- nera) e successivamente quella positive (+ rossa).

- Conservare I cavi arrotolandoli intorno ai supporti circolari.

FIG. 3

ATTENZIONE:

Una volta effettuato un aiuto di avvio, mettere l’F-3000 in carica.

Per le operazioni di carica dell’avviatore seguire le istruzioni sotto riportate.

CARICA DELL’F-3000 MEDIANTE CARICATORE

- Inserire il connettore del caricatore della batteria alla presa 12V CC dell’F-3000.

- Collegare il caricatore dell’F-3000 ad una  presa di rete. Si accende una luce sul caricatore che indica presenza di tensione.

- Il processo dura circa 20 ore (a batteria molto scarica).

- mentre l’F-3000 sta caricando verificare a intervalli di tempo il livello di carica premendo il pulsante dell’indicatore corrispondente. Quando il LED verde 100% si accende, la carica dell’F-3000 sarà completa.

- scollegare il caricatore dell’F-3000 dalla presa di rete.

- Scollegare il connettore dalla presa 12V CC dell’F-3000.

### MANUTENZIONE

Qualora non si utilizzi l’apparecchio, caricare l’F-3000 ogni mese.